| Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1. 1 Identifikátor výrobku |
| Obchodní název | PROFILEP 155 |
| Číslo CAS | U těchto směsí se nepoužívá. |
| Číslo ES | U těchto směsí se nepoužívá. |
| Registrační číslo REACH | U směsí se neuvádí. |
| Další názvy | Nejsou |
| 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití | Lepidlo pro lepení: - homogenních a heterogenních krytin z PVC a CV - textilních krytin - korku s rubem z PVC na stěny a podlahy se savým podkladem v bytové a průmyslové výstavbě. Nedoporučená použití: neuvedena. |
| 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
| Výrobce | CHEMOS Slovakia, s.r.o |
| Adresa | Krušovská 4265, SK-95501 Topoľčany, Slovensko |
| Telefon | 00421 (0) 38 536 7711 |
| Fax | 00421 (0) 38 522 7000 |
| Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list | chemos@chemos.sk jpokoj@seznam.cz |
| Na trh v ČR uvádí | CHEMOS Import plus s.r.o. |
| Adresa | Pražákova 512/52, 619 00 Brno-Horní Heršpice |
| Telefon | 00420 544 500 013 |
| Fax | 00420 543 216 941 |
| Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list | chemosimp@volny.cz |
| 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace | Toxikologické informační středisko v Praze Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Tel. +420 224 919 293 |

| Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti |
| --- |
| 2.1 Klasifikace látky nebo směsi | Tento výrobek je klasifikován v souladu se zněním. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP postupem podle Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES) a zákona č. 350/2011 Sb. jako nebezpečný. Klasifikace: Senzibilizující, nebezpečný pro životní prostředí (bez symbolu) R-věty: 43-52/53 Pozn.: Plné znění uvedených R vět je uvedeno níže |
| 2.2. Prvky označení |  |
| Symbol: | Xi Dráždivý |
| Další povinně uváděné údaje | Nevyžaduje se. |
| Obsahuje: | Fenol. styrenovaný. |
| R-věty: 43-52/53 | 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |
| S-věty: 2-24-29-37-46-61 | 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 24 Zamezte styku s kůží 29 Nevylévejte do kanalizace 37 Používejte vhodné ochranné rukavice 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |

| 2.3 Další nebezpečnost | Výsledky posouzení PBT a vPvB: Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/ES, složky nejsou uvedeny na kandidátské seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Nebezpečné účinky na zdraví: Obsahuje senzibilizující složky – fenol styrenovaný. Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až k alergické reakci pokožky. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjem. Nebezpečné účinky na životní prostředí. Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí - škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevytvrzené lepidlo obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí a nemělo by se proto dostat mimo určené použití volně do životního prostředí. Po vytvrzení není směs nebezpečná. |
| --- | --- |

| Oddíl 3. Složení/informace o složkách |
| --- |
| 3.1 Chemická charakteristika | Směs obsahující následující nebezpečné složky: |
| 3.2 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí |
| Název složky | Fenol, styrenovaný | Uhličitan vápenatý (jako vápenec) |
| Koncentrace | 5-15 %hm. | 40-55 % hm. |
| CAS | 61788-44-1 | 471-34-1 |
| ES | 262-975-0 | 207-439-9 |
| Indexové číslo | neuvedeno | neuvedeno |
| Registrační číslo | zatím nepřiděleno | látka přírodního původu podle čl. 3, bod. 39 nař. 1907/2006 ES |
| Klasifikace podle 67/548/EHS 1999/45/ES | Xi; R38 Sens.; R43 N; R 51/53 *) | Nemá nebezpečné vlastnosti |
| Klasifikace podle 1272/2008/ES | Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic. Chronic 2; H411 **) | Nemá nebezpečné vlastnosti. |
| Poznámky: Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v oddíle 16. *) Není klasifikovaný v příloze I k směrnici 67/548/EHS, uvedena vlastní klasifikace výrobce **) Není klasifikovaný v příloze VI nař. 1272/2008/ES, pro klasifikaci byla použita tabulky převodu podle přílohy VII. |

| Oddíl 4. Pokyny pro První POMOC |
| --- |
| 4.1 Popis první pomoci |
| Pokyny pro první pomoc Dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu k použití uvedené na obalu. Při výskytu zdravotních potíží nebo v případě nejistoty ihned kontaktujte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a sleduje dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny. |
| Vdechnutí | okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv) zajistěte postiženého proti prochladnutí zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky |
| Styk s kůží | odložte potřísněný oděv omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon zajistěte lékařské ošetření Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření. |
| Styk s okem | ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte výplach provádějte nejméně 10 minut zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření. |
| Požití | NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu) Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic) pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety) u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. |
| 4.1.2 Doplňující údaje | a) Okamžitá lékařská pomoc po požití a při obtížích s dýcháním. Může vyvolat senzibilizaci kůže. b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch. c) Odstranit potřísněné části oděvu. d) Osobám, které poskytují první pomoc, se doporučují osobní ochranné prostředky: |
| 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až alergické reakci pokožky. Obsahuje senzibilizující složky - fenol, styrenovaný. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjmy. |
| 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření | Není známa žádná specifická terapie. Použijte podpůrnou a symptomatickou léčbu. Postupujte opatrně při zvracení a výplachu žaludku |

| Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru |
| --- |
| 5.1 Hasiva | Vhodná: Vodní mlha, pěna, suchá prášková hasiva, CO2. Nevhodná: Samotná směs není hořlavá, hasiva přizpůsobte okolí. Nepoužívat prudký proud vody, může přispívat k šíření požáru. |
| 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi | Samotná směs není hořlavá - vodný roztok. Po odpaření vody je při tepelném rozkladu za vyšších teplot a nedokonalém spalování možný vznik toxických, dráždivých a hořlavých rozkladných produktů (oxid uhelnatý, saze, aldehydy a jiné produkty rozkladu uhlovodíků). |
| 5.3 Pokyny pro hasiče | Vždy použijte izolační dýchací přístroj a nepropustný protichemický oděv - možný vznik toxických, dráždivých a hořlavých rozkladných produktů. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče hasičské jednotky musí odpovídat požadavkům příslušných norem a předpisů. Přibližujte se z návětrné strany a z co největší vzdálenosti. Pokud je to možné, ohraďte místo zásahu tak, aby se předešlo úniku kontaminované vody. Ochlazujte kontejnery v místě požáru vodní mlhou nebo tříštěným vodním proudem, pokud je to možné, urychleně je odstraňte z místa působení tepla. |

| Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku |
| --- |
| 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
| 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | Místo úniku důkladně vyvětrat. Nechráněné osoby se ihned vzdálí z místa úniku. |
| 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze | Dodržujte předpisy pro ochranu osob a bezpečnost při práci. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nevdechujte výpary. V závislosti na rozsahu úniku použijte přiměřené ochranné prostředky (viz. 8.2). Nechráněné osoby ihned vykažte z místa havárie. V uzavřených prostorách zajistěte dobrou ventilaci. |
| 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí | Pokud je to bezpečné, okamžitě odstraňte zdroj/příčinu úniku. Zabraňte proniknutí do půdy, kanalizace, povrchových a spodních vod. Při větším rozsahu znečištění řek, jezer a kanalizace zjištěný stav oznamte příslušným orgánům podle platných předpisů. |
| 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění | Mechanicky shromážděte, zbytky absorbujte do vhodného nehořlavého materiálu (písek, křemelina, kaolín, vapex ...). Shromážděte do připravené nádoby - uzavíratelných kontejnerů. Kontejnery musí být označeny. Likvidovat ve smyslu platných předpisů, jako nebezpečné odpady. Zasažené místo dočistit velkým množstvím vody. |
| 6.4 Odkazy na jiné oddíly | Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8. Zneškodnění odpadů – odd. 13. |

| Oddíl 7. Zacházení a skladování |
| --- |
| 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení |
| 7.1.1 Konkrétní doporučení | Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou a sliznicemi. Dodržujte předpisy pro ochranu osob a bezpečnost při práci. Manipulujte tak, aby nedošlo k úniku. Při práci zabezpečte účinnou ventilaci. |
| 7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci | Po manipulaci se důkladně omyjte. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho před opětovným použitím. Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používat osobní ochranné prostředky (viz odd. 8). Před vstupem do prostor pro stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Po skončení práce s výrobkem, před přestávkami a před jídlem si umyjte ruce a obličej. Znečištěný oděv ihned převléci za čistý. |
| 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí | Uchovávejte uzavřené v originálních obalech nebo ve správně označených a utěsněných náhradních obalech. Skladujte v prostorách chráněných před povětrnostními vlivy, chraňte před přímým slunečním světlem a intenzivními zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. |
| 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití | Lepidlo na podlahové krytiny. |

| Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky |
| --- |
| 8.1 Kontrolní parametry | Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, příloha č. 2: |
| Látka | CAS | PELC mg.m-3 | Poznámky |
| Vápenec, mramor |  | 10,0 |  |
| Směrné limitní hodnoty expozice při práci podle Směrnice 2000/39/ES a 2006/15/ES: nestanoveno Limitní hodnoty expozice pevným aerosolům bez toxického účinku: nestanoveno Indikativní biologické mezní hodnoty: nestanoveno DNEL: nestanoveno PNEC: nestanoveno |
| 8.2 Omezování expozice |  |
| 8.2.1 Vhodné technické kontroly | Nejsou zapotřebí žádné speciální požadavky. Omezování expozice zajistit ve smyslu požadavků zákoníku práce. Po ukončení práce a během přestávek si umyjte ruce. Svlékněte použité pracovní oblečení, osprchujte se a použijte čisté oblečení. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi, snažte se předcházet kontaktu s pokožkou. |
| 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |
| Osobní ochranné prostředky |  |
| Ochrana očí a obličeje | Zabraňte vniknutí do očí. Pokud při práci hrozí vniknutí do očí, noste vhodné těsné brýle nebo štít (EN 166). |
| Ochrana kůže - ochrana rukou | Při stálé práci noste vhodné gumové rukavice (ČSN EN 374) odolné vůči chemikáliím a přiměřeně nepropustný ochranný oděv a boty (ČSN EN ISO 20345). Doporučuje se: ochranný index 6, odpovídající> 480 minutám doby průniku podle EN 374: Doporučený materiál: nitrilkaučuk 0,4 mm, chloroprenkaučuku 0,5 mm, polyvinylchlorid 0,7 mm a jiné. Poznámka: Při volbě ochranných rukavic pro konkrétní aplikace a doby expozice byste měli brát v úvahu všechny faktory pracovního prostředí, jako jsou: další používané chemikálie, fyzikální faktory (možnost proříznutí, přetržení, tepelná ochrana), jakož i specifikace výrobce |
| Ochrana kůže - jiná ochrana | Běžný pracovní oděv. |
| Ochrana dýchacích cest | Při obvyklém způsobu použití není nutná. |
| Tepelné nebezpečí | Nehrozí při běžném používání. |
| 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí | Při skladování a manipulaci zajistěte těsnost obalů. Skladovací a manipulační prostory vybavte prostředky na sanaci úniku. Věnujte pozornost oddílům 6 a 12. Dodržujte pokyny zákona o ochraně ovzduší a vodního zákona. |

| Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti |
| --- |
| 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
| a) vzhled | Silně viskózní kapalina/disperze, krémově bílá |
| b) zápach | Neurčitý, slabě fenolický. |
| c) prahová hodnota zápachu | Neuvedena. |
| d) pH | 7 – 8 (20°C) |
| e) bod tání / bod tuhnutí | Neuveden. |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 100°C (voda) |
| g) bod vzplanutí | 0 °C |
| h) rychlost odpařování | Nestanovena |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny) | Nevztahuje se. |
| j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | Neuvedeny |
| k) tlak páry | Neuveden |
| l) hustota páry | Jako voda |
| m) relativní hustota | cca 1,2 g/cm³; 20 °C |
| n) rozpustnost | Mísitelné s vodou, 20 °C |
| o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | Neuveden. |
| p) teplota samovznícení | Nehořlavé – vodní roztok |
| q) teplota rozkladu | Neuveden. |
| r) viskozita | Neuvedena |
| s) výbušné vlastnosti | Nemá. |
| t) oxidační vlastnosti | Nemá |

| 9.2. Další informace |  |
| --- | --- |
| Obsah těkavých org. látek (VOC) | 0 kg/kg |

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Neuveden“: údaj není dispozici.

| Oddíl 10. Stálost a reaktivita |
| --- |
| 10.1 Reaktivita | Směs není za normálních podmínek reaktivní. |
| 10.2 Chemická stabilita | Směs je za normálních podmínek chemicky stabilní. |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí | Reakce se silnými oxidačními činidly. |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | Stabilní při zachování standardních podmínek. Chraňte před přímým slunečním světlem, zdroji tepla . Chraňte před mrazem. |
| 10.5 Neslučitelné materiály | Nemíchejte se silnými oxidačními činidly. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | Po odpaření vody při tepelném rozkladu za vysokých teplot nebo při nedokonalém spalování možný vznik toxických, dráždivých a hořlavých rozkladných produktů (oxid uhelnatý, saze, aldehydy a jiné produkty rozkladu uhlovodíků). |

| Oddíl 11. Toxikologické informace |
| --- |
| 11.1 Informace o toxikologických účincích Obsahuje senzibilizující složky – fenol styrenovaný. Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až k alergické reakci pokožky. Při požití větších množství bolesti břicha, zvracení a průjem. |
| Akutní toxicita | Při jednorázovém požití je směs prakticky netoxická. Produkt nebyl testován. Údaje byly odvozeny od produktů s podobnou strukturou a podobným složením. Experimentální / vypočtené údaje: akrylátová disperze: LD50 krysa (orálně):> 2000 - 10000 mg / kg fenol, styrenovaný: LD50 krysa (orálně):> 2000 mg / kg (OECD 423) LD50 krysa (dermálně):> 2000 mg / kg (OECD 402) LC50 potkan (inhalačně):> 4,9 mg / l (OECD 403; aerosol) |
| Dráždivost | Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít k mírnému podráždění až alergické reakci pokožky. Může způsobit podráždění očí při přímém kontaktu. Výpary nedráždí oči. Produkt nebyl testován. Údaje byly odvozeny od produktů s podobnou strukturou a podobným složením. Experimentální / vypočtené údaje: akrylátová disperze: poleptání / podráždění pokožky králík: nedráždivý (OECD 404) vážné poškození / podráždění očí králík: nedráždivý (OECD 405) fenol, styrenovaný: pokožka: dráždí (OECD 404) oči: nedráždí (OECD 405; aerosol) |
| Poleptání/žíravost | Nemá. |
| Senzibilizace | Obsahuje senzibilizační složky – fenol styrenovaný. Může způsobit senzibilizace při styku s pokožkou. |
| Toxicita – opakovaná expozice | Pro směs nestanoveno. Složky: fenol, styrenovaný NOAEL, potkan, 28 dní:> 1000 mg / kg / den (OECD 410) |
| Karcinogenita | Pro směs nestanoveno, složky nemají karcinogenní potenciál. |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Pro směs nestanoveno, složky nemají mutagenní potenciál. |
| Toxicita pro reprodukci | Pro směs nestanoveno, složky nemají potenciál pro reprodukční toxicitu. |

| Oddíl 12. Ekologické informace |
| --- |
| Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí - škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevytvrzené lepidlo obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí a nemělo by proto dostat mimo určené použití volně do životního prostředí. Po vytvrzení směs není nebezpečná.. |
| 12.1 Toxicita pro vodní organismy | Informace pro směs není k dispozici. Škodlivá pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Toxicita složek: akrylátová disperze: LC50, ryby (96 h):> 100 mg / l, Brachydanio rerio (OECD 203, staticky) EC50, vodní bezobratlí (48 h):> 100 mg / l, Daphnia magna (OECD 202, Část 1, staticky) EC50, vodní řasy (72 h):> 100 mg / l, Scenedesmus subspicatus (OECD 201) EC20, mikroorganismy - aktivovaný kal (0,5 h):> 100 mg / l, aktivované kaly, domácí (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG, T. C) fenol, styrenovaný LC50, ryby (96 h): 14,8 mg / l (OECD 203, staticky) EC50, vodní bezobratlí (48 h): 1 - 10 mg / l, Daphnia magna (OECD 202, Část 1, staticky) EC50, vodní řasy (72 h): 3,14 mg / l (OECD 201) |
| 12.2 Perzistence a rozložitelnost | Pro směs nejsou údaje k dispozici. Před vytvrzením se produkt dá z vody odstranit abiotickými procesy, např. adsorpcí na aktivovaný kal. Na základě charakteristik vyplývajících ze struktury není polymer po vytvrzení biodegradovatelný. Informace o eliminaci akrylátové disperze (nevytvrzená směs):> 70% Redukce DOC (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EWG, Část C). Z vody se dá snadno odstranit. |
| 12.3 Bioakumulační potenciál | Informace pro směs nejsou k dispozici. Akumulace v organismech se neočekává. |
| 12.4 Mobilita v půdě | Částečně rozpustné ve vodě, adsorbuje se na půdní částice. |
| 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB | Směs nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) - složky nejsou považovány za látky PBT ani vPvB |
| 12.6 Jiné nepříznivé účinky | Nejsou známy. |

| Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování |
| --- |
| 13.1 Metody nakládání s odpady | Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění (podle pokynů výrobce). Metody zneškodňování látky nebo směsi: Zneškodnit ve smyslu vyhlášky o odpadech. Nespotřebovaný produkt neodstraňovat společně s odpady z domácností. Zneškodnit v certifikované sběrně odpadů. Podle Evropského katalogu odpadů jsou nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro jeho použití. Kód odpadu musí přidělit uživatel na základě jeho konkrétního použití. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: zakázáno. Zařazení odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů): Provádí původce odpadů na základě skutečného způsobu vzniku odpadu v závislosti na specifických podmínkách použití výrobku. Příklad zařazení: 08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13, kat. 0 Použitá absorpční činidla: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02, kat O. |
| 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu | Po důkladném vyprázdnění je možno obal recyklovat. Použitý obal se zbytky výrobků odkládat na shromaždišti nebezpečných odpadů. Zařazení obalů: 15 01 02 Plastové obaly, kat. O |
| 13.3 Právní předpisy o odpadech | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) Vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady |

| Oddíl 14. INFORMACE pro přepravU |
| --- |
| 14.1 Číslo OSN | Nerelevantní. |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler) |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Klasifikační kód |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Bezpečnostní značka |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| Jiné poznámky |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.4 Obalová skupina |  |
| Silniční přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG | Let. přeprava ICAO/IATA |
| Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. | Nerelevantní. |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | Nerelevantní. |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Nerelevantní. |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | Nerelevantní. |

Oddíl 15. INFORMACE o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8). Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP) Směrnice 67/548/EHS (DSD) – Směrnice o nebezpečných látkách Směrnice 1999/45/ES (DPD) – Směrnice o nebezpečných přípravcích

| 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti |
| --- |
| Nebylo prováděno. |  |

| Oddíl 16. Další informace |
| --- |
| Údaje o změnách a revizích |  |
| Č. revize | Verze BL | Datum | Provedené změny |
| 0 | 1.0 | 29.11.2012 | Nový bezpečnostní list pro výrobek s obsahem nebezpečných složek uvedených v odd. 3.2, dodávaný počínaje datem vydání tohoto bezp. listu. |
| Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |
| Xi Sens. N Skin Irrit. 2 Skin. Sens. 1 Aquatic Chronic 2 NPK-P PEL TWA Nejvyšší přípustná hodnota expozice PBT vPvB VOC DNEL PNEC | Dráždivý Senzibilizující Nebezpečný pro životní prostředí Žíravost / dráždivost kůže, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2 Nejvýše přípustná koncentrace - pracovní Nejvyšší přípustný expoziční limit Nejvyšší přípustná hodnota expozice Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní Těkavé organické látky Odvozené hladiny, při kterých nedochází k nežádoucím účinkům Předpokládaná koncentrace, při které nedochází k žádným účinkům. |
| Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
| Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů uvedených v bezpečnostním listě „Karta bezpečnostných údajov podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 453/2010: PROFILEP 155”, výrobce CHEMOS Slovakia, s.r.o, vyd. 15.2.2012, verze 1.1 a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU. Pokyny pro první pomoc uvedené v odd. 4. převzaty z materiálu: Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, aut.: doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem. Zdroj: www.pracovni-lekarstvi.cz. |
| V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace: |
| Převzaty údaje bezpečnostního listu dodavatele ze země EU. Kontrola klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (1999/45/ES). |
| Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno: |
| R38 Dráždí kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. |

Další informace

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č.. 350/2011 Sb. a Nařízení ES 1907/2006. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Údaje jsou uváděny v dobré víře a zakládají se na stavu našich znalostí o příslušném výrobku k uvedenému datu. Tyto podrobnosti se vztahují na produkt takový, jak je dodán, a nemusí platit už při jeho dalším smíchání s jinými látkami. V případě použití látky nebo směsi jiným způsobem než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, dodavatel neodpovídá za případnou škodu. Bezpečnostní list nezbavuje v žádném případě uživatele povinnosti znát a dodržovat zákonná ustanovení upravující jeho činnost. Jen sám uživatel odpovídá za realizaci opatření, vztahujících se ke způsobu, jakým výrobek používá. Soubor uvedených zákonných ustanovení a předpisů má za úkol pomoci tomu, komu je určen, naplnit závazky, které mu přísluší. Jejich výpis však nelze považovat za vyčerpávající. Uživatel se musí sám ujistit, že nemusí dodržovat ještě další závazky, které přímo nevyplývají z podkladů zde citovaných.

Konec bezpečnostního listu.